Свеклоуборочные комбайны ОАО «Белгородский завод «Ритм»

КПС-6 «Ритм»

Машина корнеуборочная полуприцепная РИТМ КПС-6 является, по сути, прицепным свеклоуборочным комбайном и предназначена для уборки корней сахарной свеклы (после предварительного удаления ботвы ботвоудаляющей машиной РБМ-6 или аналогичной машиной), доочистки их от земли и погрузки в рядом идущий транспорт.

Технические характеристики

| Производительность, га/ч не менее |  |
| --- | --- |
| Основного времени | До 2 |
| Эксплуатационного времени | 1,5 |
| Рабочая ширина захвата (конструктивная), м | 2,7 |
| Скорость, км/ч: |  |
| Рабочая, км/ч | До 9 |
| Транспортная, не более | 10 |
| Количество копачей дисковых, шт. | 6 |
| Количество убираемых рядков, шт. | 6 |
| Ширина междурядий, мм | 450+/-30 |
| Объём бункера накопителя, куб.м | 3 |
| Количество турбин, шт. | 3 |
| Число оборотов приводного вала (ВОМ), об./мин | 1000 |
| Масса машины, кг. не более | 6650 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |

М-41

Модернизация самоходного комбайна М ― 41МН французской фирмы «Matrot» производится с целью увеличения производительности и снижения потерь свеклы. Комбайн работает после предварительного удаления ботвы машиной ботвоудаляющей РБМ-6. Модернизация заключается в замене штатного копателя (VAL-DISK) на устройство выкапывающее новой конструкции, состоящее из шести копачей с установленными на них, под углом  друг к другу, пассивных дисков и битерного вала обеспечивающего подачу свеклы для очистки от грязи на турбинное сепарирующее устройство комбайна.

Технические характеристики

| Количество убираемых рядков | 6 |
| --- | --- |
| Ширина междурядий, см | 45 |
| Рабочие органы: |  |
| Тип | Зубчатые дисковые пассивные |
| Количество копачей | 6 |
| Количество дисков в одном копаче | 2 |
| Диаметр дисков, мм. | 700 |