Свеклоуборочные комбайны ОАО «Гомсельмаш»

Комбайн свеклоуборочный навесной КСН-6 "Полесье"

Предназначен для уборки корнеплодов с выполнением за один проход следующих операций: уборка ботвы, выкапывание корнеплодов и их очистка, укладка корнеплодов в валок. Комбайн КСН-б оборудован швырялкой с силосопроводом для погрузки ботвы в транспортное средство; предназначен для уборки свеклы на почвах влажностью до 23% (кроме полей с тяжелыми почвами).

Технические характеристики

| производительность за час основного времени, га/ч | 0,96 ... 1,92 |
| --- | --- |
| ширина захвата, м | 2,7 |
| рядков, шт | 6 |
| Потери корнеплодов в почве, % не более | 1,5 |
| Рабочая скорость, км/ч не более | 10 |
| Габаритные размеров комбайнов в рабочем положении, мм |  |
| Полесье-6-3 |  |
| Длина | 4300 |
| Ширина | 3350 |
| высота | 1300 |
| Полесье-6-2М |  |
| Длина | 5000 |
| Ширина | 3780 |
| высота | 1500 |
| Масса конструкционная, кг | 3000 |

СКС-624 «Полесье BS 624»

Предназначен для уборки сахарной свеклы по однофазной технологии. Комбайн выполняет следующие операции:

- обрезку головок и выкапывание корнеплодов;

- обрезку ботвы и разбрасывание по полю;

- сепарацию и очистку вороха корнеплодов от земли и растительных остатков;

- загрузку корнеплодов в бункер и их выгрузку в транспортное средство.

Технические характеристики

| Производительность за час основного времени:, га/ч | 1,0-2,7 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (430) |
| Ширина захвата, м | 2,7 |
| Количество одновременно убираемых рядков, шт | 6 |
| Ширина междурядья, см | 45 |
| Объём бункера, м3 | 24 |