Свеклоуборочные комбайны Franz Kline Vertriebs and Engineering GmbH

Franz Kline SF-10

В практическом применении приводимый в действие двигателем с мощностью в 235 кВт (320 л.с.) свеклоуборочный комбайн SF-10, имеющий высокую маневренность в сочетании с убедительными качествами ходовой части и механизма управления лишних комментариев не требует. Своей маневренностью SF-10 обязан короткому межосевому расстоянию и большому углу поворота управляемых колес. Высокие качества ходовой части SF-10 базируются на конструкции моста, где    передний мост выполнен как портальный мост. Неподвижный задний мост, имеющий маятниковую подвеску, стабилизируется гидравликой. Оба моста работают с механической передачей рабочего усилия. Гидростатический привод ходовой части от трехступенчатого редуктора позволяет на каждой ступени бесступенчато осуществлять регулировку скорости как хода комбайна вперед, так и назад. Приводная мощность заднего моста также регулируется бесступенчато. С помощью имеющихся различных видов управления комбайн SF-10 способен отвечать разнообразным практическим требованиям: управление задним мостом для транспортного движения по трассе, управление передним и задним мостами в момент уборки с помощью автопилота. Импульсы управления передним мостом поступают на автопилот от щупов, располагающихся перед виброкопачами, в то время как импульсы управления задним мостом поступают от ботвореза.

Технические характеристики

| марка машины | SF 10 |
| --- | --- |
| Двигатель / дизель | Volvo Penta, TWD 1031 VE |
| Производительность, га/ч | 1-1,2 |
| ширина междурядий | от 45 до 50 |
| мощность двигателя, кВт | 235 |
| межосевое расстояние, м | 3,8 |
| вместимость бака, л | 610 |
| габариты, мм | 10400х3300х4000 |
| Высота погрузки, м | от 2,50 до 4,30 |
| Объем бункера, куб.м | 13,5 (9т) |
| Расход топлива, л/ч | 35-40 |
| масса, кг | 16900 |

Franz Kline SF-10-2

Предназначен для уборки сахарной свеклы.

Технические характеристики

| Габаритные размеры, мм | 10400х3350х4000 |
| --- | --- |
| Масса, кг | 16 220 |
| Двигатель | Volvo, TWD 1240 VE |
| Количество цилиндров, л | 6 |
| Объем двигателя, л | 12 |
| Мощность кВт/л.с. | 275/374 |
| Объем топливного бака, л | 610 |
| Шины передние | 710/70 R 38 |
| Шины задние | 750/45-30,5 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Количество передач бесступенчатой КПП, шт | 3 |
| Скорость движения, км/ч | 0-20 |
| Ширина междурядий, см | 45 |
| Количество убираемых рядков, шт | 6 |
| Объем бункера, м3 | 15 |
| Высота выгрузки, м | 2,0-4,2 |
| Ширина выгрузки, м | 1,4 |

Franz Kline SF-20

Свеклоуборочный комбайн SF 20 предназначен для уборки сахарной свеклы. Самоходный комбайн имеет большой бункер, мощный двигатель. Имеет новый интегральный измельчитель ботвы. Совершенно новая конструкция интегрированной балансировки ботвоизмелчителя предусматривает два варианта оптимального разбрасывания. Наилучшие условия для минимальной обработки почвы и точного возврата питательных веществ создаются при распределении ботвы между рядами свеклы. Низкая собственная масса уменьшает уплотнение почвы, обеспечивая уборку сахарной свеклы без повреждения почвы. Щадящей уборке способствует в такой же мере одинаковые по размеру шины производства Terra. Благодаря бункеру ёмкостью 30 м3  SF 20 позволяет экономить время на выгрузку в транспортные средства. Двигатель обладает большой мощностью и имеет резервы при экстремальных условиях обеспечения эффективности эксплуатации.

Технические характеристики

| марка машины | SF 20 |
| --- | --- |
| Двигатель | VOLVO PENTA 12 л TWD 1240 VE, Emission EPA/CARB/EEC/ISO 8178 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 310 (420) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| вместимость бака, л | 1000 |
| габариты, мм | 12000х3383х3900 |
| Высота погрузки, м | 2,00 - 4,10 с бесступенчатой регулировкой |
| Объем бункера, куб.м | 30 (20,5 т) |
| Ширина междурядий, см | 45/50 |
| Давление в шинах, бар | 5,5 |
| Давление шин на почву, кг/см2 | 0,5-0,85 |