Тракторы John Deere

Серия 5725

Предназначен для работы на животноводческих фермах и для широкого круга операций в растениеводстве, не требующих большой мощности (внесение удобрений и СЗР, сев, заготовка зеленых кормов и т.д.).

Технические характеристики

| Двигатель | Джон Дир Power Tech |
| --- | --- |
| Номинальная мощность ЕСЕ-R24, л.с./кВт | 84/63 |
| Номинальная мощность (97/68/ЕС/ISO), л.с./кВт | 89/66,4 |
| Количество цилиндров | 4, турбо |
| Объем цилиндров, л | 4,5 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 106,5 х 127 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 1600-2400 |
| Максимальный крутящий момент, н/м (об/мин) | 318 (1400) |
| Запас крутящего момента, % | 25 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Воздушный фильтр | Сухого типа |
| Сцепление | Механическое, сухого типа, металлокерамика |
| Трансмиссия |  |
| Стандартная | Collarshif CST |
| Опциональная (с или без ручного тормоза) | Синхронизирование верхнего вала ТSS |
| Количество передач | 9 передних, 3 задних |
| Скорость, км/ч | 2,18-29,9 |
| ВОМ | Двойного действия |
| Частота вращения ВОМ | 540 |
| Частота вращения ВОМ (540-540 Е об/мин), об/мин | 2400-1700 |
| Мощность ВОМ, л.с. | 83,3 |
| Тормоза | Дисковые тормоза в масляной ванне |
| Управление | Гидравлическое |
| Ось |  |
| Блокировка заднего дифференциала | Управляется нажатием на педаль |
| Блокировка переднего дифференциала | Автоматическая |
| Рулевое управление | Гидравлическое, 520 |
| Гидравлическая система | С открытым центром |
| Гидравлический поток/давление | 60,2 л/мин / 197 бар (19,7) |
| Гидравлический поток/давление на систему управления | 24,9 л/мин 135 бар (13,5 Мпа) |
| Гидравлический выход (2 выхода) | В 1 блоке – 2 клапана |
| 3-точное навесное устройство | Категория II. (I) |
| Чувствительного типа | Средней чувствительности |
| Гидравлическое управление | Плавающий режим |
| Максимальная грузоподъемность на всех точках навески 610 мм за точками задней навески, кгс | 1530 |
| Емкость |  |
| Топливный бак, л | 141 |
| Система охлаждения, л | 10,8 |
| Картер, л | 8,5 |
| Гидравлическое и трансмиссионное масло, л | 38 |
| Аккумулятор/Генератор | 12 В, 100 А/ч / 40 А (90 А с кабиной) |
| Габариты (мм) |  |
| Высота | 2584 с кабиной |
| Расстояние между осями | 2180 |
| Длина | 3570 |
| Ширина | 1490-1800 |
| Вес-(2WD/4WD) | 3044-3244 с кабиной |
| Шины (2WD/4WD) |  |
| Передние (стандарт) | 10.0-16/12.4-24 |
| Задние (стандарт) | 18.4-30/18.4-30 |
| Передние (опция) | 7.5-16; 7.5-18/11.2-24; 13.6-24 |
| Задние опция | 15.5-38; 13.6-38/14.9-38, 16.9-30 |

Серия 6030

Предназначен для выполнения широкого спектра работ в растениеводстве при посеве и обработке почвы, а также в кормопроизводстве и по уходу за пропашными культурами.

Технические характеристики

| Модель | 6230 | 6330 | 6430 | 6530 | 6630 | 6830 | 6930 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность двигателя по ЕСЕ – R 24, кВт | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 | 110 |
| Номинальная мощность двигателя по ЕСЕ – R 24, л.с. | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 150 |
| Максимальная мощность на ВОМ при 1000 об/мин, кВт | 66 | 74 | 81 | 88 | 95 | 99 |
| Максимальная мощность на ВОМ при 1000 об/мин, л.с. | 90 | 101 | 110 | 119 | 129 | 134 |
| Категория задней навески | 2/3 N | 3 N |
| Максимальная грузоподъемность навески, кг | 5 100 | 5 900 | 6 620 | 7 420 | 8 400 |
| Масса без балласта, кг | 4 390 | 4 540 | 4 750 | 5 080 | 5 230 | 5 580 | 5 880 |
| Масса с балластами, кг | 5 430 | 5 880 | 6 090 | 6 420 | 6 570 | 7 140 | 7 440 |
| Колесная база, мм | 2 400 | 2 650 |
| Длина, мм | 4 289 | 4 728 | 4 758 |
| Ширина, мм | 2 275 | 2 316 | 2 382 |
| Высота, мм | 2 714 | 2 742 | 2 858 | 2 906 |

Серия 7030

Тракторы серии 7030 предназначены для выполнения сельскохозяйственных операций в поле и при проведении работ по транспортировке. Дополнительные возможности трансмиссии позволяют двигаться со скоростью до 50 км/ч на малых оборотах двигателя.

Технические характеристики

| Модель | 7730 | 7830 | 7930 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | John Deerе Power Tech, 6-ти цилиндровый, 4 клапана на цилиндр, уровень газов соответствует нормам III A |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 140/190 | 151/205 | 162/220 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 152/206 | 165/225 | 179/243 |
| Объем двигателя, л | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Запас крутящего момента, % | 40 | 40 | 40 |
| Емкость топливного бака, л | 392 | 392 | 392 |
| Тип КПП | PowerQuad Plus |
| Число передач вперед/назад | 20/20 – от 2,4 до 42 км/ч |
| Передний ВОМ, об/мин | 1000 | 1000 |
| Задний ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540/1000 |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 5450 | 5500 | 5500 |
| Ширина, мм | 2440 | 2440 | 2440 |
| Высота, мм | 3110 | 3180 | 3180 |
| Минимальная транспортировочная масса, кг | 7850 | 7850 | 7850 |
| Полная масса, кг | 13100 | 13100 | 13300 |

Серия 8030

Серия 8030 предлагает большую тяговою мощность и надежность. Новый двигатель «John Deere» Power Tech Plus 9,0 L обладает улучшенной экономичностью и более высокими показателями мощности. Грузоподъемность навески и расход гидросистемы увеличены с целью подъема навесных орудий больших габаритов и массы, что существенно повышает эффективность работы. Кроме этого, машина оснащена новой бесступенчатой трансмиссией Auto Powr.

Технические характеристики

| Модель | 8230 | 8330 | 8430 | 8530 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | John Deere Power Tech Plus |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 184/250 | 206/280 | 225/305 | 243/330 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 199/270 | 221/300 | 243/330 | 265/360 |
| Запас крутящего момента, % | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип КПП | Автоматическая Auto Power Shift |
| Число передач вперед/назад | 16/5 – от 2 до 42 км/ч (вперед) и от 1,8 до 17 км/ч (назад) |
| Задний ВОМ, об/мин | 1000 или 540/1000 |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 5590 | 5640 | 5640 | 5640 |
| Ширина, мм | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| Высота, мм | 3310 | 3360 | 3360 | 3360 |

Модель 8130

Предназначен для выполнения энергоемких технологических операций в растениеводстве, кормопроизводстве, по уходу за пропашными культурами только с широким междурядьем, а также на транспортных работах.

Технические характеристики

| Номинальная мощность (ЕСЕ R24), кВт/л.с. | 158/215 |
| --- | --- |
| Выходная мощность на ВОМ при 1000 об/мин, кВт/л.с. | 132/180 |
| Объем двигателя, л | 9 |
| Запас крутящего момента, % | 40 |
| Емкость топливного бака, л | 690 |
| Категория навески | 3/3N, 4N, 4N/3 |
| Максимальная грузоподъемность навески, кг | 9562-11677 |
| Масса без балласта, кг | 10346 |
| Длина, мм | 5739 |
| Ширина, мм | 2484 |
| Высота, мм | 3053 |
| Радиус поворота, мм | 5350 |

Серия 9030

У тракторов серии 9030 более высокая производительность. Новый двигатель 13,5 L обеспечивает максимальную мощность до 597 л.с.

Технические характеристики

| Модель | 9330 | 9430 | 9530 | 9630 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | John Deerе Power Tech, 6-ти цилиндровый с турбонаддувом и предварительным охлаждением |
| Номинальная мощность (ЕСЕ R24), л.с. | 382 | 430 | 478 | 525 |
| Максимальная мощность, (ЕСЕ R24), л.с. | 420 | 473 | 526 | 578 |
| Объем двигателя, л | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Запас крутящего момента, % | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Емкость топливного бака, л | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Тип КПП | Автоматическая Auto Power Shift |
| Число передач вперед/назад | 18/6 |
| Габаритные размеры: |  |
| Собственная масса, кг | 15482 | 16116 | 16361 | 16914 |

Серия 9030 Т

Тракторы 9000 серии предназначены для работы с агрегатами шириной захвата до 25 метров и оборудованы системой АвтоТрак, которая просто необходима при работе с широкозахватными орудиями.

Технические характеристики

|  | 9430 Т | 9530 Т | 9630 Т |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность двигателя.(97/68 ЕС) при 2100 об/мин, л.с./кВт | 439/327 | 491/366 | 543/405 |
| Максимальная мощность двигателя (97/68 ЕС) при 2100 об/мин, л.с./кВт | 483/355 | 540/403 | 597/445 |
| Номинальная мощность (ЕСЕ R24), л.с. | 430 | 478 | 525 |
| Максимальная мощность, (ЕСЕ R24), л.с. | 473 | 526 | 578 |
| Мощность ВОМ, при 1895 об/мин, л.с./кВт | 302/225 | Не применимо |
| Прирост мощности, % | 10 |
| Запас крутящего момента, % | 38 |
| Двигатель |  |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6 – цилиндровый двигатель Джон Дир Power Tech |
| Система надува | Турбокомпрессор, с вторичной системой охлаждения воздух-воздух |
| Водный сепаратор | Стандартное оборудование |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатая система с отсосом мелких частиц посредством вентилятора системы охлаждения двигателя |
| Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня | 13,5 л, 132 мм и 165 мм |
| Степень сжатия | 16 : 1 |
| Привод вентилятора охлаждения | VariCool-система привода охлаждающего вентилятора с изменением скорости |
| Система смазки | Комбинированная, фильтрация всего потока |
| Трансмиссия |  |
| 18-скоростная автоматическая Джон Дир Power Shift (18 F/6R) | Опция |
| Топливная система |  |
| Система впрыска топлива | Самоподкачивающая система с электронным впрыском и управлением, электронные насос-форсунки высокого давления (EUI) |
| Система фильтрации | Двухступенчатый с водным сепаратором и сервисной индикаторной лампой: 10 микронный сменный картридж, 2 микронный навинчиваемый элемент |
| Передняя ось |  |
| Оснащена системой подвески AirCushion | Стандартное оборудование |
| Задняя ось |  |
| Регулировка работы дифференциала без внешней оси сателлита | Стандартное оборудование |
| Гусеничные ленты |  |
| Лента шириной 76 см | Стандартное оборудование |
| Лента шириной 91 см | Опция |
| Гидросистема (тип) | С закрытым центром, компенсирован по давление/расходу |
| Электрогидравлические селективные клапаны | 4-стандартное оборудование (5-й и 6-й – опция только для самостоятельной установки) |
| Основной насос, аксиально-поршневой (рабочий объем), см3 | 75 |
| Максимальное давление, кПа | 20000 |
| Максимальная подача насоса с РSТ, л/мин | 186 |
| Допустимый поток для 1 SCV, л/мин | 114 |
| Допустимый поток для 2 SCV с РSТ, л/мин | 186 |
| 3-точечная задняя навеска с муфтой быстрого сцепления |  |
| Категории Cat 4/3 N с максимальным подъемным усилием дол 10000 кг | Опция | Не применимо |
| Категории Cat 4/4 N с максимальным подъемным усилием дол 10000 кг | Опция | Не применимо |
| Сцепные устройства |  |
| Сцепное устройство категории Cat 4 с высокопрочным ремнем сцепки | Стандартное оборудование | Не применимо |
| Сцепное поворотное устройство категории Cat 4 на роллерах | Опция | Не применимо |
| Сцепное поворотное устройство категории Cat 5 на роллерах | Опция | Стандартное оборудование |
| ВОМ |  |
| 20 шлицев, 45 мм, 1000 об/мин | Опция | Не применимо |
| Кабина |  |
| Тип | CommandView, с креслом ComfortCommand или краслом ActiveSeat и системой управления CommandARM |
| Система шумоподавления | Пассивная система шумоподавления |
| АМS | GreenStar, AutoTrac и ISO 11783 READY |  |  |
| Воздушная система | Кондиционер или опциональная система ClimaTrac – система автоматического управления температурой |
| Дисплей | CommandCentr угловой ставки, миниподставка приборной доски, панель управления гидросистемой TouchSet |
| Емкости |  |
| Топливный бак, л | 1249 |
| Система охлаждения, л | 50 |
| Картер с фильтром, л | 60 |
| Гидросистема с 3-точечной задней навеской, л | 104 |
| Гидросистема без 3-точечной задней навески, л | 102 |
| Тормоза |  |
| Гидропривод, мокрый диск, передняя и зядняя самоустановка | Стандартное оборудование |
| Гидротормоза прицепа | Опция |
| Система электроники |  |
| AutoTrac Ready | Стандартное оборудование |
| Генератор, аккумуляторные батареи | 200 А, 3-12 В, (2775 А – общий ток прокрутки) с зажимом внешнего аккумулятора |
| Приблизительный вес трактора при транспортировке, оборудованного стандартными гусеницами, без ВОМ и без 3-точечной навески, кг | 19 500 |