Грабли ОАО «Тульский комбайновый завод»

Грабли ротационные универсальные ПН-600 "ПРОСТОР"

Получение высококачественных кормов, особенно в сложных погодных условиях, невозможно без ворошения и вспушивания скошенных трав, оборачивания и разбрасывания валков. Используя возможности ворошения прокосов и оборачивания валков, Вы ускоряете процесс естественной сушки скошенных трав. Грабли-ворошилки ПН-600 "Простор" предназначены для сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, оборачивания, сдваивания и разбрасывания валков. Аграгатируются с любым колесным трактором класса 0.6-1.4, имеющим гидросистему. Отличительной особенностью граблей является их универсальность - выполнение шести технологических операций. Конструкция органов управления позволяет легко переводить грабли на выполнение любой из этих операций. Сгребание валка.  Ворошение прокоса. Оборачивание валка. Ворошение валка. Сдваивание валка.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Прицепные |
| Производительность за 1 ч основного времени при скорости трактора 10 км/ч и урожайности <30 ц/га |
| - при сгребании, га/ч | 4.9 |
| - при ворошении, га/ч | 4.5 |
| Ширина захвата: |
| - при сгребании, м | 4.2 |
| - при ворошении, м | 3.8 |
| Ширина образуемого валка, мм | 1400 |
| Рабочая скорость, не более км/ч | 10 |
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
| Масса конструктивная, кг | 500 |
| Габаритные размеры, не более: |
| - в рабочем положении, мм | 2700 х 4350 х 1200 |
| - в транспортном положении, мм | 3000 х 3150 х 1500 |
| Агрегатирование | Колесные трактора Кл. 0.6-1.4 |