Грабли ПО «Техмаш»

Грабли ГВР-6

Предназначены для сгребания травы из прокосов в валки, ворошения скошенной массы в прокосах, оборачивания и разбрасывания валков. 
Агрегатируется с колесными тракторами тяговых классов 0,9 и 1,4.

Технические характеристики

| Тип | прицепной |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Ширина валка при сгребании, м | 1,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Производительность, га/ч | 7 |
| Габариты, мм | 4400х6400х1300 |
| Масса, кг | 900 |

Грабли поперечные полунавесные ГПП-6

Предназначены для сгребания сена или соломы после уборки зерновых.

Технические характеристики

| Ширина захвата, м | 6 |
| --- | --- |
| Рабочая скорость, км/ч | 9 |
| Производительность, га/ч | 5,4 |
| Габариты, мм | 1425х7550х1155 |
| Масса, кг | 424 |