Грабли Krone

Роторные грабли-валкообразователи «Krone»

Выпускаются в одно и двухроторном вариантах. Герметично закрытый рабочий редуктор с жировой смазкой направляющего шкива и долговременной смазкой подшипников не требует технического обслуживания. Форма держателей граблин коническая, корпус их изготовлен из алюминия, для уменьшения массы машин и повышения их долговечности. На каждой граблине по четыре двойных пружиненных пальца, внутренние изогнуты в форме корзины.

Технические характеристики

| Тип машины | 4.21/13 | 4.61/13 | 6.21/ 20Duo | 6.21- 6.81/20Duo | 6.817.61/26 Duo Vario | 6.80-13.00 Duo UNI3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность тр-ра, кВт | 26 |
| Ширина захвата при формировании, (м): одинарного или двойного валка сбоку: двух валков: среднего валка: | 4,2 - - | 4,6 - - | - - 6,2 | - - 6,2... 6,8 | - 2х4,2 6,8... 7,6 | 13 2х4,2 6,8...7,6 |
| Ширина при транспортировке, м | 2,1 | 2,8 | 2,95 |
| Число роторов | 1 | 2 |
| Число держателей граблин, шт. | 13 | 20 | 26 | 20 |
| Число пальцев на роторах, шт. | 52 | 80 | 104 | 80 |
| Масса (кг) | 610 | 640 | 1400 | 1500 | 1700 |