Грабли Kverneland

Kverneland-Vicon Andex 773

Грабли "ANDEX" предназначены для сгребания провяленной и свежескошенной травы из прокосов в валки, ворошения в прокосах, оборачивания валков и разбрасывания травы из них. Возможна боковая укладка сдвоенного валка за один проход. Независимая подвеска ротора позволяет граблям хорошо работать на неровных полях и на повышенных скоростях движения трактора, а оптимальное вывешивание снижает ударные нагрузки на зубья и увеличивает их долговечность. Варианты ширины захвата от 3,2 до 7,7 м.

Технические характеристики

| Тип машины | прицепной |
| --- | --- |
| Потребная мощность, кВт | от 38 |
| Производительность, га/ч | до 10 |
| Ширина захвата, м | 7,70 сдвоенный валок - 13,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,82 |
| Масса, кг | 1990 |