Косилки ПО «Гомсельмаш»

Косилка-плющилка прицепная КПП-4,2

Предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована на скашивании трав без плющения со сбором массы в валок. Косилка-плющилка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 типа МТЗ-80/82.

Технические характеристики

| Производительность, га/ч | 2,8 |
| --- | --- |
| Ширина образуемого валка, м | 1,2 ... 1,6 |
| Номинальная высота образуемого валка, м | 0,4 |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Установочная высота среза, мм | 50; 90; 130 |
| Средний срок службы, лет | 8 |

Косилка-плющилка ротационная полунавесная КПР-6

Предназначена для скашивания бобовых и злаковых культур и трав естественных сенокосов, механического повреждения покровных тканей стеблей и укладки массы на стерню в валок.

Агрегатируется с универсальным энергетическим средством УЭС-250А "Полесье" и его модификациями (УЭС-2-250А, УЭС-280А, УЭС-2-280А).

Технические характеристики

| Ширина захвата, м, не менее | 6,0 |
| --- | --- |
| Ширина одинарного валка, м | 0,8 ... 1,5 |
| Ширина сдвоенного валка при работе со смещением к соседнему валку, м | 1,4.. .2,5 |
| Плотность укладки массы в валке, кг/м3, не более: для трав влажностью до 70% для трав влажностью свыше 70% | 20 40 |
| Производительность, га/ч | 7 |

Косилка-измельчитель навесная роторная «Полесье-1500» (КИН-Ф-1500)

Предназначена для скашивания зеленых трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой не более 1,2 м с одновременным измельчением и погрузкой	 в транспортное средство.

Технические характеристики

| Производительность при уборке зеленой массы урожайностью не менее 20 т/га и влажностью не менее 80 % за час основного времени, т/ч | 18 |
| --- | --- |
| Пропускная способность при уборке зеленой массы урожайностью не менее 20 т/га и влажностью не менее 80 %, кг/с не менее | 5 |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Высота установки ножей ротора, мм |  |
| Минимальная, не более | 60 |
| Максимальная, не менее | 350 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 40 |

Косилка-плющилка навесная двухсекционная КПН-6-Ф

Предназначена для скашивания зеленых сеяных и естественных трав, с одновременным плющением и укладкой скошенной массы на стерню в один или два валка.

Технические характеристики

| Ширина захвата, м | 6,0 |
| --- | --- |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 5-7 |
| Установочная высота среза, мм | 50, 100 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
| Номинальная частота вращения вала приема мощности, об/ мин | 1000 |

Косилка-плющилка ротационная полунавесная Полесье-9000 (КПР-9)

Предназначена для скашивания зеленых сеяных и естественных трав с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в 3 валка, в условиях умеренного климата на равнинах полях с уклоном до 9 градусов.

Технические характеристики

| Ширина захвата, м | 8, 7 |
| --- | --- |
| Производительность за час эксплуатационного времени, га/ч | 7 |
| Установочная высота среза, мм | 50, 100 |
| Рабочая скорость движения, км/ч не более | 12 |
| Масса, кг | 3800 |
| Полнота плющения стеблей трав, % не менее | 80 |
| Потери общие, % не более | 2 |
| Ширина образуемых валков, м не более | 1,8 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 |