Опрыскиватели Amazone

Опрыскиватель Amazone UG-3000

Предназначены для химической обработки всех видов сельскохозяйственных культур, а также для внесения жидких удобрений с помощью волочащихся шлангов. Возможен выбор форсунок различного типа : плоскофакельных, инжекторных, щелевых, со вставками из керамики, металла и пластмассы. Установка на штангах опрыскивателя распределительных коробок, содержащих до 5 форсунок, обеспечивает быстрый переход между типами форсунок. Опрыскиватели могут использоваться во всех климатических зонах.

Агрегатируются с тракторами класса 1,4.

Технические характеристики

| Необходимая мощность трактора , л.с. | от 80 |
| --- | --- |
| Производительность, га | До 30 |
| рабочая ширина, м | 24 |
| норма внесения, л/га | 27-960 |
| объем емкости, л | 3000 |
| Масса, кг | 1430 |

Опрыскиватель Amazone UR-3000

Предназначен для обработки сельскохозяйственных культур гербицидами и пестицидами.

Технические характеристики

| Размах штанги, м | 24 |
| --- | --- |
| Производительность насоса, л/мин | 250 |
| арматура | NG 5-секционная с Amaset |
| Форсунки | Типа Hitch, неподвижные |
| шины | 270/95 R 48 |
| Фактический объем, л | 3200 |
| Масса, кг | 2350 |
| Длина, м | 6,15 |
| Высота, м | 3,10 |
| Транспортная ширина, м | 2,30 |
| Регулирование высоты, м | 0,50-2,00 |

Опрыскиватель навесной Amazone UF

Предназначен для внесения средств защиты растений и жидких удобрений.

Технические характеристики

| Модель | 901 | 901 | 1201 | 1201 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1801 | 1801 | 1801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина штанги, м | 12 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 24 | 18 | 24 | 28 |
| Марка штанги | Q- plus | Super-S | Q- plus | Super-S |
| Производительность насоса, л/мин | 115 | 160 | 160 | 210 | 250 |
| Рама наименование | NG | TG | NG | TG |
| Число секций | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| Бортовой компьютер | AMASET+ | AMASPRAY+ | AMASET+ | AMATRON+ | AMASPRAY+ | AMATRON+ | AMASPRAY+ | AMATRON+ |
| Фактический объем, л | 1050 | 1350 | 1720 | 1980 |
| Собственная масса, кг | 660 | 680 | 925 | 1040 | 887 | 1063 | 1175 | 1210 | 1090 | 1240 | 1290 |
| Длина, мм | 1550 | 1600 | 1800 | 1850 | 1950 |
| Высота, мм | 2460 | 2900 | 2460 | 2900 |
| Транспортная ширина, мм | 2650 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 |
| Регулировка высоты, мм | 500-2100 | 500-2200 | 500-2100 | 500-2200 |

Опрыскиватель навесной Amazone US

Предназначен для внесения средств защиты растений и жидких удобрений. Для средних и мелких хозяйств.

Технические характеристики

| модель | 605 | 805 | 1005 | 1205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Норма внесения, л/га | 27-960 |
| Емкость, л | 680 | 980 | 1130 | 1200 |
| Ширина, м | 2,56 | 3 | 3 | 3 |
| Длина, м | 1,32 | 1,45 | 1,45 | 1,55 |
| Масса, кг | 352 | 437 | 557 | 500 |

Опрыскиватель прицепной  Amazone S

Предназначен для внесения средств защиты растений и жидких удобрений.

Технические характеристики

| модель | 320 | 320 | 340 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость, л | 2000 | 3000 | 4000 |
| Ширина, м | 2,65 | 2,95 | 2,95 |
| Длина, м | 5,54 | 5,74 | 5,95 |
| Масса, кг | 1870 | 2200 | 2300 |

Опрыскиватель прицепной  Amazone UX

Предназначен для внесения средств защиты растений и жидких удобрений.

Технические характеристики

| Модель | 3200 Special | 3200 | 4200 Special | 4200 | 5200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный объем, л | 3200 | 4200 | 5200 |
| Реальный объем, л | 3600 | 4450 | 5460 |
| Бак чистой воды, л | 320 | 520 |
| Ширина захвата, м | 15-28 | 15-36 | 15-40 |
| Секции штанг, min/max | 5-9 | 5-13 | 5-9 | 5-13 |
| Вес min/max (пустой), кг | 3000-3400 | 3100-4000 | 3100-4100 | 3200-4200 |
| Производительность насоса, л/мин | 280 | 430 | 280 | 430 | 530 |
| Высота (транспорт.), м | 3,22 со штангой Super-S 3.35 со штангой Super-L |
| Длина (трпанспорт.), м | 6,25 | 6,80 |
| Ширина (трпанспорт.), м | 2,40 со штангами Super-S или Super-L |
| Высота опрыскивания, м, min/max | 0,5-2,5 |
| Секции штанг, min/max | 5-9 | 5-13 | 5-9 | 5-13 |
| Вес, кг, min/max (пустой) | 3000-3400 | 3100-4000 | 3100-4100 | 3200-4200 |
| Клиренс, м | 0,78 (ширины 340/85 R48) |

Опрыскиватель прицепной полевой Amazone UG

Предназначен для обработки сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей.

Технические характеристики

| Модель | 2200 | 3000 | 4500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость резервуара, л | 2400 | 3300 | 4700 |
| Ширина захвата, м | 18 |
| Вес, кг | 2060 | 2135 | 2890 |
| Мощность трактора, от л.с. | 80 | 100 |
| Производительность насоса, л/мин | 250 | 370 |
| С арматурой типа NG и Super-S-штангами гидравлического складывания |
| Ширина захвата, м | 18, 24 | 18, 24, 28 |
| Вес при ширине захвата (18 м), кг | 2070 | 2150 | 2905 |
| Вес при ширине захвата (24 м), кг | 2210 | 2290 | 3045 |
| Вес при ширине захвата (28 м), кг | - | 2410 | 3095 |
| С арматурой типа TG, компьютером «Spaycontrol», Super-S-штангами гидравлического складывания |
| Ширина захвата, м | 18, 24 | 18, 24, 28 |
| Вес при ширине захвата (18 м), кг | 2120 | 2200 | 2905 |
| Вес при ширине захвата (24 м), кг | 2260 | 2340 | 3090 |
| Вес при ширине захвата (28 м), кг | - | 2460 | 3140 |