Плуги ЗАО «Петербургский тракторный завод»

Комбинированный плуг-рыхлитель ПРК-7-40

Предназначен для комбинированной обработки почвы при возделывании зерновых, кормовых, технических и овощных культур. Комбинированный плуг-рыхлитель ПРК-7(8)-40 обеспечивает отвальную вспашку на глубину 10-20 см с одновременным рыхлением подпочвенного горизонта на глубину до 45 см, безотвальное рыхление на глубину 30-45 см, углубление пахотного горизонта по отвальным и безотвальным фонам, рыхление почв на склонах до 8°.  Получение глубокоразрыхленного вспушенного слоя почвы с сохранением стерни на поверхности. Плуг-рыхлитель, агрегатируемый с тракторами класса 5, обеспечивает эффективную, производительную работу пахотного агрегата в различных климатических зонах.

Технические характеристики

| Производительность, га/ч | 1,83-3,05 |
| --- | --- |
| Скорость движения трактора с плугом, км/ч |  |
| рабочая | 6,0-10,0 |
| транспортная | 15,0 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 7300х3600х2000 |
| Масса конструкционная, не более, т | 2,0 |

Плуг рыхлитель универсальный навесной ПРУН

Предназначен для комбинированной обработки почвы при возделывании зерновых, кормовых, технических и овощных культур.

Технические характеристики

| Модель | 8-45 | 5-45 | 4-45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкционная ширина захвата, м | 3,48 | 2,18 | 1,74 |
| Количество корпусов, шт | 8 | 5 | 4 |
| Ширина захвата корпуса, см | 45 | 45 | 45 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 2,09-3,48 | 1,31-2,18 | 1,05-1,74 |
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 15,0 | 10,0 | 10,0 |