Плуги Минойтовского ремонтного завода, ДП ГУП «Облсельхозтехника»

Плуг навесной оборотный ПНО- 4-40 К

Предназначен для вспашки различных видов почв под зерновые и технические культуры на глубину до 27 см, не засоренных камнями, плитняком и другими включениями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.

Технические характеристики

| Тип машины | навесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 1,2-1,6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |
| Глубина обработки, см | До 27 |
| Масса, кг | 2810 |

Плуг полунавесной оборотный ППОЗ – 4+1-40 К

Предназначен для гладкой пахоты старопахатных, слабокаменистых и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.

Технические характеристики

| Тип машины | Полунавесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 2-2,1 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,6-2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-10 |
| Глубина обработки, см | До 27 |
| Масса, кг | 3100 |
| Агрегатируется с тракторами | «Беларус-1221» |

Плуг полунавесной оборотный ППО -4+1-40 К

Предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см, не засоренных камнями, плитняком и другими включениями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.

Технические характеристики

| Тип машины | Полунавесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 2-2,4 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7-10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,6; 3,0; 2,4 |
| Глубина обработки, см | До 27 |
| Масса, кг | 2480 |
| Агрегатируется с тракторами | «Беларус-1221» |

Плуг полунавесной оборотный ППО -4-40

Предназначен для гладкой пахоты старопахатных, слабокаменистых и среднекаменистых почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми корпусами норвежской фирмы  «Квернеланд» обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость а также экономию топлива до 3-4 литров на гектаре.

Технические характеристики

| Тип машины | Полунавесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 1,12-1,44 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |
| Глубина обработки, см | До 27 |
| Масса, кг | 2810 |

Плуг полунавесной оборотный ППО -5-40

Предназначен для гладкой пахоты старопахатных, слабокаменистых и среднекаменистых почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми корпусами норвежской фирмы  «Квернеланд» обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость а также экономию топлива до 3-4 литров на гектаре.

Технические характеристики

| Тип машины | Полунавесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 1,4-1,7 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-8,8 |
| Глубина обработки, см | До 27 см |
| Масса, кг | 3140 |
| Агрегатируется с тракторами | «Беларус-1522», «Беларус-1523» |

Плуг полунавесной оборотный ППО -7-40 К

Предназначен для гладкой пахоты старопахатных, слабокаменистых и среднекаменистых почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми корпусами норвежской фирмы  «Квернеланд» обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость а также экономию топлива до 3-4 литров на гектаре.

Технические характеристики

| Тип машины | Полунавесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 2,52 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |
| Глубина обработки, см | До 27 |
| Масса, кг | 5100 |
| Агрегатируется с тракторами | «Беларус-2522» |

Плуг полунавесной оборотный ППО -8-40 К

Предназначен для гладкой пахоты старопахатных, слабокаменистых и среднекаменистых почв, оснащен современными рабочими органами, рессорами и полувинтовыми корпусами норвежской фирмы  «Квернеланд» обеспечивающими высокое качество вспашки, износостойкость а также экономию топлива до 3-4 литров на гектаре.

Технические характеристики

| Тип машины | Полунавесной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 ч/га | 2,16-2,88 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 |
| Глубина обработки, см | До 27 |
| Масса, кг | 5500 |
| Агрегатируется с тракторами | «Беларус-2522», «Беларус-2822» |