Плуги Gregorie Besson

Плуг навесной СРS 660 (СР 710)

Предназначен для вспашки почвы.

Технические характеристики

| модель | СРS 660 | СР 710 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Навесной дисковый | Навесной дисковый |
| Количество корпусов | 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 |
| Сечение рамы, мм | 100х100 | 120х120 |
| Высота рамы, см | 74 | 78 |
| Межкорпусное расстояние, см | 100-114 | 100-114 |
| Регулировка наклона (комбинированная) | независимая | независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | автоматически | автоматически |

Плуг навесной RW 9

Предназначен для вспашки на всех типах почв.

Технические характеристики

| Тип | Навесной усиленный |
| --- | --- |
| Число корпусов | 5, 6, 7 |
| Сечение рамы, мм | 180 х 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 300 |
| Высота до рамы, см | 78 |
| Межкорпусное расстояние, см | 90-100 |
| Защита | Болт нон-стоп, гидравлическая |
| Регулировка ширины борозды | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |
| Ширина борозды, см | 31-51 |
| Оборот | Сверху |
| Вес, кг | 2800-3200 |

Плуг навесной S (W) 4

Предназначен для вспашки почвы.

Технические характеристики

| модель | S 4 | SW 4 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Простой навесной | Простой навесной |
| Число корпусов | 2, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 | 3, 3+1, 4, 4+1 |
| Сечение рамы, мм | 120х120 | 120х120 |
| Высота рамы, см | 68, 73, 74 и 78 | 68, 73, 74 и 78 |
| Межкорпусное расстояние, см | 80-90-100 | 80-90-100 |
| Защита | Болт легкий, нон-стоп гидравлический | Болт легкий, нон-стоп гидравлический |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая | Механическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически | Автоматически |
| Ширина борозды | Регулируемая болтами 5 позиций | Регулируется на ходу гидравлически |
| Вес, кг |  |  |
| 3 корпуса |  |  |
| С | 580-590 | 705-760 |
| В | 700-710 | 825-880 |
| Y | 790-800 | 915-970 |
| 4 корпуса |  |  |
| С | 660-680 | 790-845 |
| В | 820-840 | 950-1005 |
| Y | 935-955 | 1060-1115 |
| 5 корпусов |  |  |
| С | 745-775 | 890-945 |
| В | 945-975 | 1090-1145 |
| Y | 1080-1110 | 1225-1280 |

Плуг навесной S (W) 7

Предназначен для вспашки на всех типах почв, в том числе и на очень тяжелых.

Технические характеристики

| модель | S 7 | SW 7 |
| --- | --- | --- |
| Тип | навесной | Навесной |
| Число корпусов | 3, 3+1, 4, 4+1, 5, 5+1 | 3, 3+1, 4, 4+1, 5, 5+1 |
| Сечение рамы, мм | 150х150 | 150х150 |
| Высота рамы, см | 73, 78, 83 | 73, 83 |
| Межкорпусное расстояние, см | 90-100-110 | 90-100 |
| Защита | Болт нон-стоп гидравлическая усиленная |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Регулируемая болтами 5 позиций | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Механическая | Механическая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Независимая | Независимая |
| Ширина борозды | Автоматически | Автоматически |

Плуг навесной SHR (W) 7

Предназначен для вспашки различных типов почв.

Технические характеристики

| модель | SHR 7 | SHRW 7 |
| --- | --- | --- |
| Тип | навесной | навесной с регулируемой шириной |
| Число корпусов | 4, 4+1, 5, 5+1 | 4, 4+1, 5, 5+1 |
| Сечение рамы, мм | 150х150 | 150х150 |
| Высота рамы, см | 73, 78, 83 | 73, 78, 83 |
| Межкорпусное расстояние, см | 90-100-110 | 90-100-114 |
| Защита | Болт нон стоп, механическая и гидравлическая, гидравлическая усиленная |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | автоматически |

Плуг навесной комбинированный R (W) 47

Предназначен для вспашки различных типов почв.

Технические характеристики

| модель | R 47 | W 47 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Легкий плуг с усиленной рамой |
| Число корпусов | 3,3+1,4,4+1,5,5+1 |
| Сечение рамы, мм | 120х120 усиленная |
| Максимальная мощность, л.с. | От 90 до 170 |
| Высота рамы, см | 68-73-78 |
| Межкорпусное расстояние, см | 90-100 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика |
| Регулировка ширины борозды | Ручное переключение |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая или гидравлическая | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |

Плуг навесной легкий R (W) 4

Предназначен для вспашки тяжелых почв.

Технические характеристики

| модель | R 41 | R 4 | RW 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Легкий плуг |
| Число корпусов | 2,2+1,3,3+1,4,4+1,5 | 3,3+1,4,4+1,5 |
| Сечение рамы, мм | 120х120 усиленная |
| Максимальная мощность, л.с. | От 70 до 150 | От 90 до 170 |
| Высота до рамы, см | 68-73-78 |
| Межкорпусное расстояние, мм | 80-90-100 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая или гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |

Плуг навесной легкий R 31

Предназначен для вспашки легких почв.

Технические характеристики

| Тип | Легкий плуг |
| --- | --- |
| Число корпусов | 2,2+1,3,3+1,4,4+1 |
| Сечение рамы, мм | 120х120 усиленная |
| Максимальная мощность, л.с. | От 50 до 130 |
| Высота до рамы, см | 73 |
| Межкорпусное расстояние, мм | 80-90-100 |
| Защита | Срезной болт |
| Регулировка ширины борозды | Ручное переключение |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая или гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |
| Ширина борозды | Регулируется болтами |
| Оборот | Сверху |

Плуг навесной оборотный R 7 (71)

Предназначен для вспашки почв. Рабочие органы: диски диаметром 710 мм и толщиной 8 мм.

Плуг навесной тяжелый HRP (W) 7

Предназначен для агрегатирования с тракторами большой мощности (100 – 250 л.с.).

Технические характеристики

| Модель | HRP 7 | HRPW 7 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Усиленный плуг | Усиленный плуг, ширина захвата регулируется с помощью гидравлики |
| Число корпусов | 4,4+1,5,5+1 |
| Сечение рамы, мм | 150х150 усиленная |
| Максимальная мощность, л.с. | От 120 до 250 | От 100 до 200 |
| Высота до рамы, см | 73-78-83 |
| Межкорпусное расстояние, мм | 90-100-110 | 90-100-114 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика (усиленная) |
| Регулировка ширины борозды | гидравлическая |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |
| Вес (5 корпусный с гидравлической защитой), кг | 2000 | 2150 |

Плуг навесной тяжелый R (W) 7

Предназначен для работы на всех типах почв даже на самых тяжелых.

Технические характеристики

| модель | R 71 | R 7 | RW 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Усиленный плуг | Плуг, усиленный в гидравлической переменной ширине |
| Число корпусов | 3,3+1,4,4+1,5,5+1 |
| Сечение рамы, мм | 150 х 150 усиленная |
| Максимальная мощность, л.с. | От 90 до 230 |
| Высота до рамы, см | 73-78-83 | 73-78 |
| Межкорпусное расстояние, мм | 90-100-110 | 90-100 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая или гидравлическая (по выбору) | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |
| Вес (5 корпусный с гидравлической защитой), кг | 1900 | 2000 |

Плуг передненавесной PR 7

Предназначен для агрегатирования с тракторами от 100 до 300 л.с., оснащенных передней навеской.

Технические характеристики

| Тип | Передненавесной |
| --- | --- |
| Число корпусов | 2,2+1,3,+1 |
| Сечение рамы, мм | 150х150 усиленная |
| Максимальная мощность, л.с. | От 120 до 250 |
| Высота до рамы, см | 73-78-83 |
| Межкорпусное расстояние, мм | 100 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика (усиленная) |
| Регулировка ширины борозды | Механическая |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая или гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |
| Ширина борозды | Регулируется болтами |
| Оборот | Сверху |

Плуг полунавесной PSP (W) 9

Предназначен для вспашки почв.

Технические характеристики

| Тип | Полунавесной |
| --- | --- |
| Число корпусов | 4,5,6,7,8 |
| Сечение рамы, мм | 180х180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 200 |
| Высота до рамы, см | 78-83 |
| Межкорпусное расстояние, см | 100-114 |
| Защита | Болт нон-стоп, механическая или гидравлическая |
| Регулировка ширины борозды | Механическая или гидравлическая |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |

Плуг полунавесной SPER (W) 7

Предназначен для хозяйств сильно неоднородным рельефом при ограниченной мощности трактора.

Технические характеристики

| Модель | SPER 7 | SPERW 7 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Полунавесной на тележке в борозде | Полунавесной на тележке по полю |
| Число корпусов | 5,6,7,8 |
| Сечение рамы, мм | 150х150 или 200х150 |
| Максимальная мощность, л.с. | 220 |
| Высота до рамы, см | 73-77 |
| Межкорпусное расстояние, см | 100 |
| Защита | Болт нон-стоп, гидравлическая усиленная |
| Регулировка ширины борозды | Механическая или гидравлическая | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Механическая или гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |

Плуг полунавесной SPS (E) L (F) 9

Предназначен для вспашки почв тракторами мощностью 180-500 л.с.

Технические характеристики

| Тип | Полунавесной, на тяжелой тележке |
| --- | --- |
| Число корпусов | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Сечение рамы, мм | 180х180 и 260х180 |
| Высота до рамы, см | 71-76-81 |
| Межкорпусное расстояние, см | 100-114 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |

Плуг полунавесной Varilibre SPER 8

Предназначен для вспашки почв.

Технические характеристики

| Тип | Полунавесной, со свободно изменяющейся шириной захвата |
| --- | --- |
| Число корпусов | 5, 6, 7, 8 |
| Сечение рамы, мм | 180 х 180 |
| Высота до рамы, см | 76 |
| Межкорпусное расстояние, см | 100 |
| Защита | Срезной болт, гидравлика |
| Регулировка ширины борозды | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (выравнивание) | Гидравлическая |
| Регулировка наклона (комбинированная) | Независимая |
| Выравнивание перед сменой рабочего положения | Автоматически |

Плуг полунавесной одноколесный SP 9

Предназначен для работы с тракторами мощностью 130 – 250 л.с.

Технические характеристики

| Модель | SP 9 | SPW 9 | SPML 9 | SPMLW 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В борозде | По полю |
| Рама, мм | 180х180 |
| Число корпусов | 4, 5, 6, 7, 8 с болтовой защитой | 5, 6, 7, 8 с болтовой защитой |
| Удлинитель рамы | 1 передний корпус и/ или 1 задний |
| Высота под рамой, см | 710-760 или 810 (опция) |
| Межкорпусное расстояние, мм | 100 или 114 (опция) |
| Рабочая ширина, см | От 30 до 56 позиционная регулировка | От 30 до 56 непрерывная гидравлика | От 30 до 56 позиционная регулировка | От 30 до 56 непрерывная гидравлика |
| Защита | Болтовая, безостановочная механическая, безостановочная гидравлическая стандартная или усиленная |
| Опции | Дисковые ножи, гидравлический контроль переноса нагрузки, различные колеса |