Плуги Kverneland

Плуг Kverneland ES/LS

Плуги оборотные навесные серии ES/LS Предназначены для обработки орошаемых и неорошаемых земель под зерновые, пропашные, технические и овощные культуры. Оснащены механизмом изменения ширины захвата "Variomat", регулируемой с помощью стяжной муфты или гидравлического цилиндра. Число корпусов может изменяться от двух до пяти. Могут комплектоваться катком-уплотнителем "Packomat".

Технические характеристики

| Тип машины | ES 95 |
| --- | --- |
| Производительность, га/ч | 0,8 ... 1,2 |
| Ширина захвата, м | 1,2 ... 1,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 7 |
| Межкорпусное расстояние, см | 80 |
| Глубина обработки, см | до 35 |
| Высота рамы, см | 70 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 100...160 |
| Масса, кг | 1230 |