Плуги Lemken

Плуг навесной оборотный EuroOpal

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| EuroOpal 5 | 2 N | 2+1 N | 3N | 3+1 N | X 2 L | X 2+1 L | X 3 L | X 3+1 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 52/70 | 59/80 | 59/80 | 74/100 | 52/70 | 59/80 | 59/80 | 74/100 |
| Ширина захвата, см | 60-100 | 90-150 | 90-150 | 120-200 | 60-100 | 90-150 | 90-150 | 120-200 |
| Вес, кг | 560 | 727 | 727 | 897 | 658 | 874 | 874 | 1373 |

| EuroOpal 6 | 4 N | 4+1 N | X 4 L | X 4+1 L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 81/110 | 96/130 | 81/110 | 96/130 |
| Ширина захвата, см | 120-200 | 150-250 | 120-200 | 150-250 |
| Вес, кг | 965 | 1135 | 1161 | 1380 |

| EuroOpal 7 | 3 N | 3+1 N | 4N | 4+1 N | X 3 L | X 3+1 L | X 4 L | X 4+1 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 74/100 | 88/120 | 88/120 | 105/145 | 74/100 | 88/120 | 88/120 | 105/145 |
| Ширина захвата, см | 105-156 | 140-208 | 140-208 | 175-260 | 105-156 | 140-208 | 140-208 | 175-260 |
| Вес, кг | 742 | 936 | 931 | 1124 | 857 | 1120 | 1110 | 1373 |

| EuroOpal 8 | 4 N | 4+1 N | 5N | 5+1 N | 6 N | X 4 L | X 4+1 L | X 5 L | X 5+1 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 110/150 | 132/180 | 132/180 | 155/210 | 155/210 | 110/150 | 132/180 | 132/180 | 155/210 |
| Ширина захвата, см | 140-208 | 175-260 | 175-260 | 210-312 | 210-312 | 140-208 | 175-260 | 175-260 | 210-312 |
| Вес, кг | 1218 | 1434 | 1419 | 1635 | 1610 | 1458 | 1734 | 1719 | 1995 |

| EuroOpal 9 | 3 N | 3+1 N | 4N | 4+1 N | 5 N | 5+1 N | 6 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 110/150 | 132/180 | 132/180 | 155/210 | 155/210 | 184/250 | 184/250 |
| Ширина захвата, см | 99-150 | 132-200 | 132-200 | 165-250 | 165-250 | 198-300 | 198-300 |
| Вес, кг | 1073 | 1307 | 1292 | 1526 | 1511 | 1745 | 1730 |

| EuroOpal 9 X | 3 L | 3+1 L | 4 L | 4+1 L | 5 L | 5+1 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 110/150 | 132/180 | 132/180 | 155/210 | 155/210 | 184/250 |
| Ширина захвата, см | 99-150 | 132-200 | 132-200 | 165-250 | 165-250 | 198-300 |
| Вес, кг | 1268 | 1567 | 1552 | 1851 | 1836 | 2135 |

Плуг навесной оборотный VariOpal

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| Модель | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рама, мм | 110х110х8 | 110х110х8 | 120х120х10 | 140х140х10 | 160х160х10 |
| Вес, кг |  |  |  |  |  |
| 2 борозды | 567 | - | 605 | - | - |
| 3 борозды | 727 | - | 852 | 1124 | 1257 |
| 4 борозды | 882 | 1067 | 1107 | 1378 | 1510 |
| 5 борозд | - | 1263 | 1375 | 1628 | 1767 |
| 6 борозд | - | - | - | 1883 | 2040 |
| Рабочая ширина (приблизительно) от/до, см |  |  |  |  |  |
| 2 борозды | 44-100 | - | 44-110 | - | - |
| 3 борозды | 66-150 | - | 66-165 | 75-165 | 75-165 |
| 4 борозды | 88-200 | 88-200 | 88-200 | 100-220 | 100-220 |
| 5 борозд | - | 110-250 | 110-275 | 125-275 | 125-275 |
| 6 борозд | - | - | - | 150-330 | 150-330 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. |  |  |  |  |  |
| 2 борозды | 44/60 | - | 52/70 | - | - |
| 3 борозды | 59/80 | - | 74/100 | 88/120 | 110/150 |
| 4 борозды | 74/100 | 81/110 | 96/130 | 118/160 | 132/180 |
| 5 борозд | - | 96/130 | 118/160 | 140/190 | 155/210 |
| 6 борозд | - | - | - | 169/230 | 184/250 |

Плуг навесной комбинированный EuroTansanit 8

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| Модель | 6 | 6+1 |
| --- | --- | --- |
| Рама, мм | 140х140х10 | 140х140х10 |
| Ширина захвата от-до, см | 198-300 | 231-350 |
| Вес, кг | 1998 | 2217 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 170/230 | 183/250 |

Плуг оборотный полунавесной EuroDiamant

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| EuroDiamant 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число борозд | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 7+1+1 |
| Сечение рамы, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
| Ширина захвата от-до, см | 165-250 | 198-300 | 198-300 | 231-350 | - | - | - |
| Вес приблизительно, кг | 2054 | 2282 | 2272 | 2510 | - | - | - |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 118/160 | 125/170 | 125/170 | 132/180 | - | - | - |
| EuroDiamant 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число борозд | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 7+1+1 |
| Ширина захвата от-до, см | 165-250 | 198-300 | 198-300 | 231-350 | 231-350 | 264-400 | 297-450 |
| Вес приблизительно, кг | 2200 | 2450 | 2430 | 2690 | 2670 | 2920 | 3170 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 132-180 | 155-210 | 155-210 | 177-240 | 177-240 | 140-190 | 140-190 |
| EuroDiamant 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число борозд | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 7+1+1 |
| Сечение рамы, мм | - | - | - | 160 | - | - | - |
| Ширина захвата от-до, см | 165-250 | 198-300 | 198-300 | 213-350 | 231-350 | 264-400 | - |
| Вес приблизительно, кг | 2500 | 2750 | 2730 | 2970 | 2970 | 3220 | - |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | До 155-210 | До 177/240 | До 177/240 | От 140/190 | От 140/190 | От 140/190 | - |

Плуг оборотный полунавесной EuroTitan 10

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| Модель | Количество борозд | Рабочая ширина, см | Вес, кг | Нагрузка на ось, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6+3 L 100 | 9 | 297-450 | 4593 | 3600 |
| 6+3+1 L 100 | 10 | 330-500 | 4790 | 4100 |
| 7+3 L 100 | 10 | 330-500 | 4810 | 3650 |
| 7+3+1 L 100 | 11 | 363-550 | 5007 | 4150 |
| 8+3 L 100 | 11 | 363-550 | 5027 | 3700 |
| 8+3+1 L 100 | 12 | 396-600 | 5224 | 4200 |
| X 6+3 L 100 | 9 | 297-450 | 5178 | 3900 |
| X 6+3+1 L 100 | 10 | 330-500 | 5440 | 4500 |
| X 7+3 L 100 | 10 | 330-500 | 5460 | 3950 |
| X 7+3+1 L 100 | 11 | 363-550 | 5722 | 4550 |
| X 8+3 L 100 | 11 | 363-550 | 5742 | 4000 |
| X 8+3+1 L 100 | 12 | 396-600 | 6004 | 4600 |

Плуг оборотный полунавесной VariDiamant

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| VariDiamant 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число борозд | 5 | 5+1 | 5+1+1 | 6 | 6+1 | 6+1+1 | 7 | 7+1 | 8 | 8+1 |
| Ширина захвата от-до, см | 150-275 | 180-330 | 210-385 | 180-330 | 210-385 | 240-440 | - | - | - | - |
| Х | 150-275 | 180-330 | - | 180-330 | 210-385 | - | - | - | - | - |
| Вес приблизительно, кг | 2350 | 2580 | 2800 | 2570 | 2790 | 3010 | - | - | - | - |
| Х | 2675 | 2970 | - | 2960 | 3245 | - | - | - | - | - |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 132/180 | 155/210 | 177/240 | 155/210 | От 140/190 | 177/240 | - | - | - | - |
| Х | 132/180 | 155/210 | - | 155/210 | От 125/170 | - | - | - | - | - |
| VariDiamant 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение рамы, мм | 160х160х10 |
| Ширина захвата от-до, см | 150-275 | 180-330 | - | 180-330 | - | 210-385 | 210-385 | 240-440 | 240-440 | 270-495 |
| Вес приблизительно, кг | 2675 | 2990 | - | 2940 | - | 3235 | 3215 | 3500 | 3480 | 3785 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | До 155/210 | До 177/240 | - | От 140/190 |

Плуг оборотный полунавесной VariTitan 10

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| Модель VariTitan 10 | Количество борозд | Рабочая ширина, см | Вес, кг | Нагрузка на ось, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6+3 L 100 | 9 | 270-495 | 5070 | 3900 |
| 6+3+1 L 100 | 10 | 300-550 | 5320 | 4500 |
| 7+3 L 100 | 10 | 300-550 | 5340 | 3950 |
| 7+3+1 L 100 | 11 | 330-605 | 5570 | 4550 |
| 8+3 L 100 | 11 | 330-605 | 5590 | 4000 |
| 8+3+1 L 100 | 12 | 360-660 | 5820 | 4600 |
| X 6+3 L 100 | 9 | 270-495 | 5655 | 4200 |
| X 6+3+1 L 100 | 10 | 300-550 | 5970 | 4900 |
| X 7+3 L 100 | 10 | 300-550 | 5990 | 4250 |
| X 7+3+1 L 100 | 11 | 330-605 | 6285 | 4950 |
| X 8+3 L 100 | 11 | 330-605 | 6305 | 4300 |
| X 8+3+1 L 100 | 12 | 360-660 | 6600 | 5000 |
| Модель |  |  |  |  |
| VariTitan | 11 | 330-605 | 5500 | 4000 |
| VariTitan | 12 | 360-660 | 5800 | 4600 |
| VariTitan х | 11 | 330-605 | 6050 | 4300 |
| VariTitan х | 12 | 360-660 | 6400 | 5000 |

Плуг полунавесной VariTurmalin

Предназначен для вспашки и предварительной подготовки почвы.

Технические характеристики

| VariTurmalin 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число борозд | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 7+1+1 |
| Ширина захвата от-до, см | 160-285 | 192-342 | 192-342 | 224-399 | 256-456 | - | - |
| Х | 160-285 | 192-342 | 224-399 | 256-456 | - | - | - |
| Вес приблизительно, кг | 2100 | 2270 | 2260 | 2440 | 2610 | - | - |
| Х | 2380 | 2640 | 2630 | 2900 | - | - | - |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | 132/180 | 155/210 | 155/210 | 177/240 | 206/280 | - | - |
| Х | 132/180 | 155/210 | 177/240 | 206/280 | - | - | - |
| VariTurmalin 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число борозд | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 7 | 7+1 | 7+1+1 |
| Ширина захвата от-до, см | 150-275 | 180-330 | 180-330 | 210-385 | - | 210-385 | 240-440 |
| Х | 150-275 | 180-330 | 180-330 | 210-385 | - | 210-385 | 240-440 |
| Вес приблизительно, кг | 2100 | 2270 | 2260 | 2440 | - | 2430 | 2600 |
| Х | 2425 | 2662 | 2652 | 2895 | - | 2885 | 3138 |
| Требуемая мощность, кВт/л.с. | До 155/210 | До 177/240 | До 177/240 | От 125/170 | - | От 125/170 | От 140/190 |
| Х | 155/210 | 177/240 | 177/240 | 125/170 | - | От 125/170 | От 140/190 |