Пресс-подборщики «Simpo»

Рулонные прессы FARMA с постоянной камерой прессования являются основными в технологии сбора соломы, сена и подвяленной массы на сенаж. Они обеспечивают полную механизацию процесса. До момента наполнения камеры материал, вращаясь, остается в свободном состоянии после чего, при полной камере наступает процесс прессования, следствием чего является образование рулона с наружным слоем, спрессованным сильнее, чем середина. Рулоны обматываются шнуром или сеткой, после чего, при подъеме задней рамы гидроцилиндром, выгружаются из прессовальной камеры. Рулонные прессы ставят в ряд машин с полным обеспечением безопасности и высоким комфортом эксплуатации.

Технические характеристики

| Тип пресса | Z-276/1 | Z-279 | Z-279/1 | Z-569 | Z-569/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина (м): подборщика собираемого материала | 1,80 2,00 | 1,20 1,40 | 1,80 2,00 | 1,20 1,40 | 1,80 2,00 |
| Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Масса рулона (кг) Солома Сено Сено полусухое (сенаж) | До 250 До 300 | До 200 До 250 До 600 | До 200 До 250 До 600 | До 200 До 250 До 600 | До 200 До 250 До 600 |
| Потребная мощность (кВт/л.с.) | 40/55 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Масса (кг) | 2200 | 1800 | 1950 | 1920 | 2080 |